## Slide 1: Hướng dẫn sử dụng
MÁY CẮT BỆNH PHẨM DR. KHANH
Tháng 5/2021
Điện thoại: 0917 579 677
Email: bskhanh1973@gmail.com

## Slide 2
MÁY CẮT BỆNH PHẨM
TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DR. KHANH
Đạt sáng kiến cấp tỉnh năm 2019. Đạt giải nhất giải khoa học công nghệ - Nghệ An mở rộng năm 2020.
Nhà sáng chế: Bs.CKII.Nguyễn Văn Khanh cùng các cộng sự.
Đơn vị: Trung Tâm Y Tế Anh Sơn
Bảo hộ sáng chế: Đã có quyết định chấp nhận đơn bảo hộ độc quyền sáng chế của cục sở hữu trí tuệ bộ Khoa học & Công nghệ.

## Slide 3
1
KHỬ KHUẨN
Hệ thống máy cắt và lưỡi dao cắt được khử khuẩn bằng Formol, để máy vào một hộp kín, lấy gạc tẩm formol phủ lên máy. Đóng nắp kín trong vòng 24h.
Nếu các cơ sở có điều kiện thì khử khuẩn bằng plasma.
Hệ thống Trocar và lưỡi dao cắt có thể khử khuẩn bằng cidex hay hấp hơi.

## Slide 4
2
SỬ DỤNG
Nên điều chỉnh tốc độ bơm CO2 ổ bụng khoảng 15 lít/ phút
Để tư thế chân bệnh nhân nằm thẳng (nếu bệnh nhân còn nằm ở tư thế sản khoa)
Dọn thật gọn gàng quanh khu vực máy cắt(Trocar HCT), tránh quấn vào máy. Những dụng cụ mổ không dùng nữa thì thu dọn gọn
Khi cắt: Bộc lộ sáng rõ phẫu trường

## Slide 5
3
SỬ DỤNG
Cắm nguồn điện 220V vào máy, để bàn đạp chân gần chân phẫu thuật viên.
Lắp hệ thống Trocar của máy vào lỗ trocar 1cm HCT(nếu trong phẫu thuật cắt tử cung)
Người phụ tay trái cầm thân máy, tay phải hỗ trợ cho PTV chính trong quá trình cắt.

## Slide 6
4
SỬ DỤNG
Phẫu thuật viên chính tay trái cầm kẹp nội soi có mấu kẹp vào bệnh phẩm kéo vào trong lòng dao cắt. Tay phải điều chỉnh bệnh phẩm cắt vào dao sao cho lưỡi dao cắt luôn nổi trên mặt bệnh phẩm(Giống như con cá sấu đang bơi trong hồ nước).
Mục đích của tay trái không cho lưỡi dao cắt bị xuyên táo khối bệnh phẩm, hay văng bệnh phẩm, đưa khối bệnh phẩm về vị trí an toàn không có tạng trong ổ bụng ở gần.

## Slide 7
5
SỬ DỤNG
Phẫu thuật viên tay trái kéo khối bệnh phẩm vào lòng dao cắt, tay phải lái khối bệnh phẩm, chân đạp bàn đạp để vận hành máy.
Mảnh bệnh phẩm đã cắt đưa qua vị trí lưỡi dao cắt ra ngoài, khi lấy khối bệnh phẩm ra ngoài thì người phụ bịt lỗ lưỡi dao cắt tránh mất hơi ổ bụng.

## Slide 8
6
SỬ DỤNG
Sau khi sử dụng xong vệ sinh thân mái bằng gạc ẩm, tránh nước vào thân máy.
Hệ thống Trocar và lưỡi dao cắt lau rửa bằng nước khử khuẩn bình thường như các dụng cụ phẫu thuật Inox.